## Slide 1: 基于模型相似度的异常炉况检测和大数据分析
庞人铭

## Slide 2: 数据长啥样
上料（焦炭）
上料（铁矿石）
热风炉换炉
工长判断炉况后的人工调整

## Slide 3: 已有方法
PCA
  利用训练集计算负荷矩阵P以及T2和SPE统计量的阈值
  在测试集上计算T^2和SPE统计量
  判断统计量是否超限，如果超限则报警

## Slide 4: 已有方法
针对高炉中过程噪声，尤其是换炉扰动：
  两阶段PCA
    去除了换炉扰动
  主元凸包PCA
    重新定义了可行域
  针对高炉稳态工作点漂移
  迭代PCA
    基于一些规则定期更新一定比例的训练集数据

## Slide 5: 问题描述
  训练集需要人工判断/尝试选取正常炉况（顺行）所在区间，训练集的好坏直接决定了异常炉况检测的性能
  由于高炉炉况复杂多变，工作点的漂移时常发生，在实际运行时都遇到模型迭代的问题：
    如果训练集更新过慢，模型跟不上工作点的变化，误报率升高；如果训练集更新过快，模型容易加入轻微异常数据，漏报率升高
    模型的迭代会造成统计量的频繁抖动，增加了误报率

## Slide 6: 模型迭代与不迭代的对比
训练集固定
训练集迭代
时间：2012-11-14~2012-11-16 10:29:08
Notes: 看起来检测性能很好啊。。

## Slide 7: 实际在线运行时。。
训练集固定
训练集迭代
时间：2012-11-14~2012-11-30
Notes: 那是因为没看后面一段时间的表现。。

## Slide 8: 一个工作点漂移的例子

## Slide 9: 难点
敏感的代价是持续误报
模型对异常炉况检测的灵敏与在线运行的鲁棒之间权衡很困难，且需要人为设定
迭代模型使得误报降低，但同时也对异常炉况不敏感；而且更新不够快仍然会误报

## Slide 10: 关键
减少过程噪声的干扰
减少工作点漂移的干扰
尽可能多的利用历史数据

## Slide 11: 模型相似度（狭义）
Lu, Ningyun, Furong Gao, and Fuli Wang. "Sub‐PCA modeling and on‐line monitoring strategy for batch processes." AIChE Journal 50.1 (2004): 255-259.

## Slide 12: 模型相似度（广义）
Zhao, Shi Jian, Jie Zhang, and Yong Mao Xu. "Monitoring of processes with multiple operating modes through multiple principle component analysis models." Industrial & engineering chemistry research 43.22 (2004): 7025-7035.

## Slide 13: 如何利用全部历史数据
基本假设
  历史数据中，顺行炉况占大多数

## Slide 14: 基于MSI可以看工作点变迁

## Slide 15: 基于MSI可以看炉况的周期性

## Slide 16: 一张细粒度的图
计算能力有限，仅画了10天的
难行后，高炉往往很难完全恢复到之前的状态
Notes: 可以看出，一次异常炉况后，高炉往往很难完全恢复到之前的状态。