## Slide 1: 模型相似度&混沌关联维
庞人铭
2016-10-11

## Slide 2: 目录
模型相似度
混沌关联维

## Slide 3: 模型相似度分类
PCA模型关注的要素
  1、方向：样本应集中分布在主元方向or主元线性子空间
    对应统计量：SPE
    对应相似度：狭义or广义
  2、大小：样本在主元空间分布的范围有限
    对应统计量：T2
    对应相似度：暂无，考虑面积/体积交集比例、交叉熵、凸包互相包含的个数。
Notes: 是否有必要对比多种相似度的异同和优缺点？

## Slide 4: 数据长度与模型稳定性
总之，模型相似度的度量方式可以有很多，但最终都会给出一个相似度，重要的是用处？
关注现有异常炉况检测系统可以改进的地方：
  如何确定建模使用的数据集长度
  模型迭代更新条件
  如何判断当前工况稳定性（漂移、波动）

## Slide 5: 尝试1
猜想：随着建模数据长度的增加，模型趋于稳定，主元方向变化越来越小。
训练集和测试集选取同样的10天数据：3号高炉2012-12-01~2012-12-11，表示为，其中N为数据长度，M为变量维数。
训练集用10天数据建一个PCA模型，测试集依次选取长度为的数据建模，分别与训练集比较模型相似度。
对于长度为的建模数据，从，然后向后每次更新10%的数据，直至，分别计算这些模型与训练集的相似度，再取平均值，作为该长度的测试集与训练集模型相似度。

## Slide 6: 尝试1
Notes: 随着数据长度的增加，模型趋于相似

## Slide 7: 尝试1：结论
随着测试集建模数据长度的增加，模型迅速趋于最终模型。
曲线十分光滑，可能存在某些规律，需要进一步研究该曲线。

## Slide 8: 尝试2
比较不同时间点相同时长的曲线

## Slide 9: 尝试3
比较相同时间点不同时长的曲线

## Slide 10: 尝试4
将训练集取前5天，测试集取相邻的后5天

## Slide 11: 类比ROC曲线？

## Slide 12: 目标和方向
可否设阈值动态改变高炉数据集长度：
  平稳的炉况用较短的数据集建模，可以更快更新迭代，遇到工况漂移时更加容易跟上，同时又保证数据集足够小的可行域；
  不平稳的高炉用更长的数据集建模，有更大的可行域空间和更平缓的更新过程。
可否用于判断当前工况稳定性，以便不同工况下采用不同的迭代更新策略。
对比分析不同相似度的异同，以及提出一些新的相似度计算方法？

## Slide 13: 混沌关联维
嵌入维->数据矩阵
关联维->系统阶次
GP算法

## Slide 14: 关联维的计算

## Slide 15: 关联维的用处
直接用于故障诊断
决定用于预测的数据长度
混沌效应的检验已经有相关文献做了一些研究：
  高炉铁水硅含量时间序列在其演化过程中具有正的最大Lyapunov 指数[13]、预测熵为大于0 的有限值[14]、关联维数存在且为分数[15],
  Gao C H, Zhou Z M, Qian J X. Chaotic identification and prediction of silicon content in hot metal[J]. Journal of Iron and Steel Research International, 2005, 12(5): 3-5.
  Gao C, Zhou Z, Chen J. Assessing the predictability for blast furnace system through nonlinear time series analysis[J]. Industrial & Engineering Chemistry Research, 2008, 47(9): 3037-3045.
  Chuanhou G A O. LIU Xiangguan Department of Mathematics, Zhejiang University, Hangzhou 310027; CHAOTIC IDENTIFICATION OF BF IRONMAKING PROCESS I. The Calculation of Saturated Correlative Dimension [J]. Acta Metallrugica Sinica, 2004, 4.

## Slide 16: 目标和方向
关联维是否能够预测故障（已有相关文献，意义不大？）
用关联维确定PCA训练数据长度：关联维远小于多元统计分析方法所用数据长度
受到关联维启发的新方法？还在熟悉相关理论和探索。。