## Slide 1: 基于模型相似度的炉况分析
庞人铭

## Slide 2: 目录
背景简介
迭代算法的难点
模型相似度简介
基于MSI的大数据分析
互相关性准则

## Slide 3: 数据长啥样
上料（焦炭、铁矿石）
热风炉换炉
工长判断炉况后的人工调整：减风、减煤、卸顶压、停氧……

## Slide 4: 已有方法
PCA
  利用训练集计算负荷矩阵P以及T2和SPE统计量的阈值
  在测试集上计算T^2和SPE统计量
  判断统计量是否超限，如果超限则报警

## Slide 5: 已有方法
针对高炉中过程噪声，尤其是换炉扰动：
  两阶段PCA
    去除了换炉扰动
  主元凸包PCA
    重新定义了可行域
  针对高炉稳态工作点漂移
  迭代PCA
    基于一些规则定期更新一定比例的训练集数据

## Slide 6: 问题描述
  训练集需要人工判断/尝试选取正常炉况（顺行）所在区间，训练集的好坏直接决定了异常炉况检测的性能
  由于高炉炉况复杂多变，工作点的漂移时常发生，在实际运行时都遇到模型迭代的问题：
    如果训练集更新过慢，模型跟不上工作点的变化，误报率升高；如果训练集更新过快，模型容易加入轻微异常数据，漏报率升高
    模型的迭代过多会造成统计量的频繁抖动，增加了误报率

## Slide 7: 模型在测试集中的表现
训练集固定
训练集迭代
时间：2012-11-14~2012-11-16 10:29:08
Notes: 看起来检测性能很好啊。。

## Slide 8: 实际在线运行时。。
训练集固定
训练集迭代
时间：2012-11-14~2012-11-30
Notes: 那是因为没看后面一段时间的表现。。

## Slide 9: 原因
2012-07-01至2012-07-06
所谓的“工作点漂移”

## Slide 10: 原因
工作点漂移
炉况难行、矿石成分等变化后工作点跳变
迭代算法的难点：
  如何区分炉况的正常波动和异常炉况（基于阈值不靠谱，基于人工过于繁琐）
  设计一套怎样的规则实现数据集的更新

## Slide 11: 小结
敏感的代价是持续误报
模型对异常炉况检测的灵敏度与在线运行的鲁棒性之间权衡很困难，缺乏依据
迭代模型使得误报降低，但同时也对异常炉况不敏感；而且更新不够快仍然会误报

## Slide 12: 关键
减少过程噪声的干扰
减少工作点漂移的干扰
高炉炉况的复杂多变和内部状态的不可测，使得基于某一段历史数据的建模很难有普遍代表性。尽可能多的利用历史数据的信息，可以使得检测性能更加鲁棒。同时，又需要避免漏报率的上升。
历史数据中，顺行炉况占大多数
PCA模型对所有样本点敏感，可以考虑一种将每个数据样本对pca模型的贡献定量描述的方法。

## Slide 13: 模型相似度（狭义）
Lu, Ningyun, Furong Gao, and Fuli Wang. "Sub‐PCA modeling and on‐line monitoring strategy for batch processes." AIChE Journal 50.1 (2004): 255-259.
李荣雨. 基于 PCA 的统计过程监控研究 [D]. Diss. 杭州: 浙江大学, 2007.

## Slide 14: 模型相似度（广义）
Zhao, Shi Jian, Jie Zhang, and Yong Mao Xu. "Monitoring of processes with multiple operating modes through multiple principle component analysis models." Industrial & engineering chemistry research 43.22 (2004): 7025-7035.

## Slide 15: 两种相似度的异同
广义MSI
上述所定义的相似度指数有时又称广义Msl,不加说明Msl即指广义Msl。在PCS中评价PCA模型间的差异时,有时不仅根据两个子空间的相似度是否高,还要求有相同的最(次)大数据变动方向,即要求PCS中的负荷向量及其排列顺序相同。此时可用相应次序的负荷向量间的夹角来度量

## Slide 16: Focus point：
Just direction!
Amplitude do not matter!
Why?
Nonlinear system!
Linear model!

## Slide 17: 基于MSI的大数据分析
建立时间窗口长度为24小时、步长为1小时的PCA模型
  参数设置的标准：
    既要保证模型足够平稳，所以窗口长度不能太短
    又要反映出系统的动态特性，所以窗口长度不能太长。
      P(t)=pca((x-mean(x))/std(x)); x=data[t-24+1:t,:];
计算每个PCA之间的模型相似度
  包括狭义相似度和广义相似度
  S(i,j)=sim(P(i),P(j)), for i=1:m, j=1:m
画图分析、聚类分析

## Slide 18: 基于MSI的大数据分析
一张细粒度的图
  窗口长度24h，步长10min
  计算能力有限，仅画了10天的
  为了在有限内存和有限时间内计算出更大范围的相似度，将步长调整为1h
Notes: 可以看出，一次异常炉况后，高炉往往很难完全恢复到之前的状态。

## Slide 19: 基于MSI的大数据分析
初步分析可以有以下结论：
两种定义下的相似度图像较为相似；广义相似度的第一角度和第二角度比较相似。
炉况呈周期性波动，有明显的漂移和切换
工作点一直在变化，有时会跟历史某一段工作点很相似，但再也不会完全一致
难行后，高炉往往很难恢复到之前的状态
聚类分析发现炉况可以大致分为有限的几种情况
Notes: 可以看出炉况呈周期性的波动

## Slide 20: 基于MSI的大数据分析的用处
基于与历史模型的相似度分布判断当前炉况好坏
对历史模型聚类，找出与当前炉况相似的工作点
基于模型相似度做故障分类（因为故障状态的变化方向与正常必然不同）

## Slide 21: 优势
不去除过程噪声、不做数据平滑
充分利用所有历史炉况数据
更好的鲁棒性，因为利用了一段时间的数据样本，而不是只看一个切片
不需用规则、平滑滤波或者针对性的算法过滤热风炉换炉、铁矿石或焦炭上料等造成的过程噪声。由于模型只对多变量的变化方向敏感，而忽略了具体投影大小，所以不怕过程噪声的干扰。
而当变量变化幅度剧烈时，近似的成线性系统也会不同，因此求得的方向应该也会发生变化。

## Slide 22: Future work
从相似度矩阵中抽取出高炉工作点漂移和切换的具体指标